## Slide 1: 计算机系统 I
第十章：栈

## Slide 2: 计算机系统的抽象层次
Problem Specification
Algorithm Program
ISA (Instruction Set Architecture)
microArchitecture
Logic
Transistors
Physics/Chemistry
compute the fibonacci sequence
for(i=2; i<100; i++) {
a[i] = a[i-1]+a[i-2];}
load r1, a[i];
add r2, r2, r1;
registers
A
B
S
F
G
D
S
G
S
D

## Slide 3: 高级语言C/C++的内存管理
C/C++编译的程序中两个重要的内存区域：
  栈区（stack）— 由编译器自动分配释放 ，存放函数的参数名，局部变量的名等。
  堆区（heap）— 由程序员分配释放， 若程序员不释放，程序结束时可能由OS回收。
Stack(栈):
  由系统自动分配：int b; //系统自动在栈中为b开辟空间
Heap（堆）:需要程序员自己申请，并指明大小
  p1 = (char *)malloc(10); //C
  p2 = new char[10]; //C++
  p1, p2本身在栈中，分配的空间在堆中。

## Slide 4: 栈: 一种抽象数据类型
栈是一种存储机制，具有特有的访问规则
栈的重要作用：
  中断驱动I/O
  算数运算机制：基于栈的算术运算，用栈来存储中间结果，取代寄存器
  数据类型转换：二进制补码与ASCII字符串之间的转换算法
后续数据结构和操作系统课程还会深入学习

## Slide 5: 栈的基本结构
定义：栈是一种具有LIFO (last-in first-out: 后进先出)访问特性的存储结构
  第一个放进去的，最后一个取出来
  最后一个放进去的，第一个取出来
因而栈特殊的地方在于它的访问方式，而不是它的实现。
栈的两个主要操作：
  PUSH（压入）: 在栈中插入一个元素
  POP （弹出）: 在栈中删除一个元素

## Slide 6: 栈的实例-1
硬币盒
弹出来的第一个硬币是最后进去的。
1995
1996
1998
1982
1995
1998
1982
1995
初始状态
压入一个硬币
再压入三个硬币
弹出一个硬币

## Slide 7: 在内存中的实现：软件机制
栈向低地址方向生长，数据在内存单元之间不需要移动
通过修改栈指针（TOP），使得总是指向最近压入的数据
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
TOP
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
#18
/ / / / / /
TOP
#31
#18
/ / / / / /
/ / / / / /
#5
#31
#18
/ / / / / /
初始状态
压入一次后
压入两次后
压入三次后
x4000
x3FFF
x3FFE
x3FFD
R6
R6
R6
R6
假定用R6寄存器保存TOP指针
TOP
TOP
/ / / / / /
/ / / / / /
TOP=x4000
TOP=TOP-1
M[TOP]=#18
TOP=TOP-1
M[TOP]=#31
TOP=TOP-1
M[TOP]=#5

## Slide 8: 在内存中的实现：软件机制
弹出过程
/ / / / / /
#5
#31
#18
/ / / / / /
/ / / / / /
#5
#31
#18
/ / / / / /
#31
#18
/ / / / / /
/ / / / / /
#5
#23
#18
/ / / / / /
初始状态
弹出一次后
弹出两次后
再压入一次
x3FFD
x3FFE
x3FFF
x3FFE
R6
R6
R6
R6
假定用R6寄存器保存TOP指针，R0保存读出数据
TOP
#5
/ / / / / /
TOP=x3FFD
R0=M[TOP]=31
TOP=TOP+1
R6=X3FFF
TOP=TOP-1
R6=X3FFE
M[TOP]=#23
TOP
TOP
R0=M[TOP]=5
TOP=TOP+1
R6=X3FFE
TOP

## Slide 9: LC-3:基本 Push 和 Pop 的实现
For our implementation, stack grows downward (when item added, TOS moves closer to 0)
Push
ADD R6, R6, #-1 ; decrement stack ptr STR R0, R6, #0 ; store data (R0)
Pop
LDR R0, R6, #0 ; load data from TOS ADD R6, R6, #1 ; decrement stack ptr

## Slide 10: 完善Push 和 Pop操作
当栈已经满了或者空了的考虑
  当执行PUSH操作，应该先检查栈是否满了
  当执行POP操作，应该先检查栈是否为空
  使用R5返回状态信息， (0-成功, 1-溢出)

## Slide 11: 支持下溢出检测的POP操作
如果弹出过多的元素，会出现下溢出
  在执行弹出操作前检查是否下溢出
  将状态记录在寄存器R5 (0-成功, 1-溢出)
POP LD R1, EMPTY ; EMPTY = -x4000 ADD R2, R6, R1 ; Compare stack pointer BRz FAIL ; with x3FFF LDR R0, R6, #0 ADD R6, R6, #1 AND R5, R5, #0 ; SUCCESS: R5 = 0 RET FAIL AND R5, R5, #0 ; FAIL: R5 = 1 ADD R5, R5, #1 RET EMPTY .FILL xC000

## Slide 12: 支持上溢出检测的Push操作
如果压入过多的元素，会出现上溢出
  在执行压入操作前检查是否上溢出
  将状态记录在寄存器R5 (0-成功, 1-溢出)
PUSH LD R1, MAX ; MAX = -x3FFB ADD R2, R6, R1 ; Compare stack pointer BRz FAIL ; with x3FFF ADD R6, R6, #-1 STR R0, R6, #0 AND R5, R5, #0 ; SUCCESS: R5 = 0 RET FAIL AND R5, R5, #0 ; FAIL: R5 = 1 ADD R5, R5, #1 RET MAX .FILL xC005
Stack size: x3FFF to x3FFB

## Slide 13: PUSH & POP in LC-3 (1)
POP ST R2,Sv2 ; save, needed by POP
ST R1,Sv1 ; save, needed by POP
LD R1, EMPTY ; EMPTY contains –x3FFF ADD R2, R6, R1 ; Compare stack pointer with x3FFF BRz Fail_exit ; Branch if stack empty LDR R0, R6, #0 ; The actual ‘pop’ ADD R6, R6, #1 ; Adjust stack pointer BRnzp Success_exit EMPTY .FILL xC000 ; EMPTY = -x4000
PUSH ST R2,Sv2 ; save, needed by PUSH
ST R1,Sv1 ; save, needed by PUSH
LD R1, MAX ADD R2, R6, R1 ; Compare stack pointer BRz Fail_exit ; with x4004 ADD R6, R6, #-1 ; Adjust stack pointer
STR R0, R6, #0 ; The actual ‘push’ BRnzp Success_exit MAX .FILL xC005 ; MAX= -x3FFB

## Slide 14: PUSH & POP in LC-3 (2)
Sv1 .FILL x0000
Sv2 .FILL x0000
Success_exit LD R1, Sv1 ;Restore reg values
LD R2, Sv2 ;
AND R5, R5, #0 ; Success: return R5 = 0 RET
;
Fail_exit LD R1, Sv1 ;Restore reg values
LD R2, Sv2
AND R5, R5, #0
ADD R5, R5, #1 ; Overflow: return R5 = 1 RET

## Slide 15: 小结
调整EMPTY和MAX的值来调整栈的大小
寄存器R1和R2在使用前保存其内容，使用结束后恢复原值
R5由调用程序负责保存
参数 R0，R6，R5 需要明确作用

## Slide 16: 中断驱动I/O
回顾：中断在第8章介绍过
  中断服务程序的启动：有来自设备的中断信号服务请求
  中断服务程序的执行：处理器保存相关状态信息，启动中断处理程序
  中断服务程序的返回：中断处理程序结束，处理器恢复相关状态信息并重启暂停的程序
第8章没有解释（2）和（3），由于这两步涉及栈，现在继续介绍（2）和（3）
Interrupt is an unscripted subroutine call, triggered by an external event.

## Slide 17: 程序状态
处理器状态寄存器：Processor Status Register
  运行模式 [15], 0 代表特权模式（超级用户），1 代表非特权模式（用户）
  优先级别[10:8], 状态码 [2:0]
程序计数器：Program Counter（PC）
  指向下一条执行指令的地址
寄存器：Registers
  寄存器中保存了未来得及存回内存的处理器运行的临时状态。

## Slide 18: 处理器状态寄存器
运行模式
  PSR[15] 指示当前程序是否运行在超级用户 Supervisor (0)状态还是普通用户 User (1)模式
  确保某些资源只允许被操作系统访问。
  linux: 内核空间和用户空间
  windows: 保护空间和非保护空间
优先级别
  PSR[10:8] 保存当前程序的优先级别
    8个等级, 从 PL0 (最低)到 PL7 (最高).
状态码
  PSR[2:0] 保存当前的 NZP condition codes

## Slide 19: 中断机制需要保存那些状态
我们只需要保存 PC 和 PSR
  寄存器状态由 ISRs（中断服务程序）负责保存和恢复 (“callee save”)
  进入中断服务程序前保存PC 和 PSR ，确保程序执行完中断服务程序后能正确返回断点的现场，继续执行。

## Slide 20: 在哪里保存程序状态？
能使用寄存器保存PC 和 PSR吗？
  程序员不知道什么时候会发生中断，不可能事先进行保存
在中断服务程序中分配内存?
  必须在进入中断服务程序前保存
  迭代和中断的嵌套：中断服务程序可能被高优先级的程序中断
  PL0 (PL7->PL0)
保存时机
  用户程序被中断处的指令执行完毕（存储阶段之后），在中断服务程序第一条指令的取指令之前，必须由额外处理器硬件实现。TRAP在指令执行时候通过硬件保存PC到R7

## Slide 21: 解决方法
Use a stack!
  栈事先实现（硬件或操作系统）
  Push state to save, pop to restore.
  先进后出特性方便支持中断嵌套

## Slide 22: Supervisor Stack
超级用户栈（Supervisor Stack）：内存中开辟的一个特殊的栈空间，仅供特权模式下的程序使用，与用户程序栈空间隔离。
  指向超级用户栈的指针保存在内部寄存器Saved.SSP.
  指向用户栈的指针保存在内部寄存器Saved.USP.
  Saved.SSP， Saved.USP类似MDR，MAR寄存器
所有程序都通过R6访问栈空间。
发生中断后，特权模式将从用户模式切换到超级用户模式，并将R6的内容保存到Saved.USP.

## Slide 23: 中断启动和执行(附录C.6)
保存现场
  If Priv = 1 (用户模式), Saved.USP = R6, then R6 = Saved.SSP.
  将PSR和 PC压入超级用户栈.
  设置 PSR[15] = 0 (超级用户模式).
  设置 PSR[10:8] = 中断服务的优先级
  设置 PSR[2:0] = 0.
定位中断服务程序，通过中断矢量表（x0100-x01ff，支持256个外部设备中断 x00-xff）
  中断矢量高位扩展，设置 MAR = x01vv, 这里 vv 为对应于终端设备的8-bit的中断矢量 （INTV）(例如，键盘 = x80).
  将中断矢量表对应的位置 (M[x01vv]) 写入 MDR.
  设置 PC = MDR，指向中断服务程序的起始地址。
注: 以上过程发生在用户程序被中断处的指令的存储阶段之后，在中断服务程序第一条指令的取指令之前。

## Slide 24: LC-3内存布局总结
x0000 – x00FF Trap vectors (Supports Software Interrupts)
  x0020 [x0400] GETC (Read Char from Keyboard)
  x0021 [x0430] OUT (Write Character to Console)
  x0022 [x0450] PUTS (Write string to Console)
  x0023 [x04A0] IN (Prompt, input character from Keyboard, echo character to Console)
  x0024 [x04E0] PUTSP (Write “packed” string to Console)
  x0025 [xFD70] HALT (Turn off run latch in MCR)
x0100 – x01FF Interrupt Vectors (Supports Hardware Interrupts)
x0200 – x2FFF System Programs & Data (“Operating System”)
x3000 – xFDFF User Programs Area
xFE00 – xFFFF I/O Programming “Registers” (Mapped I/O Registers)
  xFE00 KBSR [15 {Ready}, 14 {Intr enable}] (Keyboard Status Register)
  xFE02 KBDR [7:0{ascii data}] (Keyboard Data Register)
  xFE04 DSR [15{Done}, 14{Intr enable}] (Display Status Register)
  xFE06 DDR [7:0{ascii data}] (Display Data Register
  xFFFE MCR [15{Run latch}] (Machine Control Register)

## Slide 25: 中断返回
中断返回指令 – RTI – 恢复中断前的用户状态
将 PC从超级用户栈弹出 (PC = M[R6]; R6 = R6 + 1)
将 PSR从超级用户栈弹出 (PSR = M[R6]; R6 = R6 + 1)
如果 PSR[15] = 1, R6 = Saved.USP. (如果返回用户模式，需要重新加载用户栈指针；否则不改变栈指针内容)

## Slide 26: Example (1)
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
x3007
PC
Program A
ADD
x3006
当执行x3006处的ADD指令时，设备B引发中断
Saved.SSP

## Slide 27: Example (2)
/ / / / / /
x3007
PSR for A
/ / / / / /
/ / / / / /
x6200
PC
R6
Program A
ADD
x3006
等待ADD指令执行完，Saved.USP = R6. R6 = Saved.SSP.
将PSR和PC压入超级用户栈
通过中断向量表找到设备B的中断服务程序的入口地址，设置PC
运行设备B的中断服务程序 (在 x6200).
x6200
ISR for Device B
x6210
RTI
Interrupt Vectors
x6200
x6300
x0181
x0180

## Slide 28: Example (3)
/ / / / / /
x3007
PSR for A
/ / / / / /
/ / / / / /
x6203
PC
R6
Program A
ADD
x3006
当执行x6202处的ADD指令时，设备C引发中断
x6200
ISR for Device B
AND
x6202
x6210
RTI

## Slide 29: Example (4)
/ / / / / /
x3007
PSR for A
x6203
PSR for B
x6300
PC
R6
Program A
ADD
x3006
x6200
ISR for Device B
AND
x6202
ISR for Device C
等待AND指令执行完，将PSR和PC压入超级用户栈
通过中断向量表找到设备C的中断服务程序的入口地址，设置PC
运行设备C的中断服务程序 (在x6300).
x6300
x6315
RTI
x6210
RTI
Interrupt Vectors
x6200
x6300
x0181
x0180

## Slide 30: Example (5)
/ / / / / /
x3007
PSR for A
x6203
PSR for B
x6203
PC
R6
Program A
ADD
x3006
x6200
ISR for Device B
AND
x6202
ISR for Device C
执行RTI at x6315; 从栈pop PC and PSR
x6300
x6315
RTI
x6210
RTI

## Slide 31: Example (6)
/ / / / / /
x3007
PSR for A
x6203
PSR for B
x3007
PC
Program A
ADD
x3006
x6200
ISR for Device B
AND
x6202
ISR for Device C
执行RTI at x6210; 从栈恢复 PSR and PC 恢复 R6.继续执行程序A,好像什么也没有发生.
x6300
x6315
RTI
x6210
RTI
Saved.SSP

## Slide 32: 基于栈的算术运算
有些ISA使用栈来代替寄存器完成算术运算：
  零地址机，ADD
  该指令从栈弹出两个数并相加，把计算结果压入栈。
例：算术表达式，用栈来计算 (A+B)·(C+D) ：
(1) push A (2) push B (3) ADD (4) push C (5) push D (6) ADD (7) MULTIPLY (8) pop result
为什么使用栈?
- 寄存器个数有限
- 方便子程序调用
- 算法自然地用FILO数据结构表达

## Slide 33: 基于栈的加法运算流程图
从栈里弹出两个值，相加，然后将计算结果压入栈。

## Slide 34: 基于栈的加法运算程序
OpAdd JSR POP ; Get first operand. ADD R5,R5,#0 ; Check for POP success. BRp Exit ; If error, bail. ADD R1,R0,#0 ; Make room for second. JSR POP ; Get second operand. ADD R5,R5,#0 ; Check for POP success. BRp Restore1 ; If err, restore & bail. ADD R0,R0,R1 ; Compute sum. JSR RangeCheck ; Check size. BRp Restore2 ; If err, restore & bail. JSR PUSH ; Push sum onto stack. RET Restore2 ADD R6,R6,#-1 ; Decr stack ptr (undo POP) Restore1 ADD R6,R6,#-1 ; Decr stack ptr Exit RET

## Slide 35: 数据类型转换
计算机程序，键盘输入数字，显示器输出计算结果。
考虑如下程序：
  TRAP x23 ; input from keybd ADD R1, R0, #0 ; move to R1 TRAP x23 ; input from keybd ADD R0, R1, R0 ; add two inputs TRAP x21 ; display result TRAP x25 ; HALT
输入 2 和 3 – 发生什么？
屏幕显示结果：e
为什么？ ASCII '2' (x32) + ASCII '3' (x33) = ASCII 'e' (x65)

## Slide 36: ASCII 到 二进制
在处理多位数的数字时很有用
假设读了3位ASCII数到内存缓冲
如何将其转换为ASCII码？
  将第一位字符转换为数字并乘以100（200）；
  将第二位字符转换为数字并乘以10（50）；
  将第三位字符转换为数字（9）.
  将三个数相加（259）
x32
x35
x39
'2'
'5'
'9'

## Slide 37: 查表乘法
如何乘100?
  自相加100次；
  把100相加 <number> 次 (如果 number < 100更有效)
用单位数（ 0-9 ）作为查找表格的索引
Entry 0: 0 x 100 = 0 Entry 1: 1 x 100 = 100 Entry 2: 2 x 100 = 200 Entry 3: 3 x 100 = 300 etc.

## Slide 38: 查找表代码
; multiply R0 by 100, using lookup table
LEA R1, Lookup100 ; R1 = table base ADD R1, R1, R0 ; add index (R0) LDR R0, R1, #0 ; load from M[R1] ... Lookup100 .FILL 0 ; entry 0 .FILL 100 ; entry 1 .FILL 200 ; entry 2 .FILL 300 ; entry 3 .FILL 400 ; entry 4 .FILL 500 ; entry 5 .FILL 600 ; entry 6 .FILL 700 ; entry 7 .FILL 800 ; entry 8 .FILL 900 ; entry 9

## Slide 39: ASCII码到二进制的转换程序（1）
; Three-digit buffer at ASCIIBUF. ; R1 tells how many digits to convert. ; Put resulting decimal number in R0. ASCIItoBinary
AND R0, R0, #0 ; clear result ADD R1, R1, #0 ; test # digits BRz DoneAtoB ; done if no digits ; LD R3, NegZero ; R3 = -x30 LEA R2, ASCIIBUF ADD R2, R2, R1 ADD R2, R2, #-1 ; points to ones digit ; LDR R4, R2, #0 ; load digit ADD R4, R4, R3 ; convert to number ADD R0, R0, R4 ; add ones contrib

## Slide 40: ASCII码到二进制的转换程序（2）
ADD R1, R1, #-1 ; one less digit BRz DoneAtoB ; done if zero ADD R2, R2, #-1 ; points to tens digit ; LDR R4, R2, #0 ; load digit ADD R4, R4, R3 ; convert to number LEA R5, Lookup10 ; multiply by 10 ADD R5, R5, R4 LDR R4, R5, #0 ADD R0, R0, R4 ; adds tens contrib ; ADD R1, R1, #-1 ; one less digit BRz DoneAtoB ; done if zero ADD R2, R2, #-1 ; points to hundreds digit

## Slide 41: ASCII码到二进制的转换程序（3）
LDR R4, R2, #0 ; load digit ADD R4, R4, R3 ; convert to number LEA R5, Lookup100 ; multiply by 100 ADD R5, R5, R4 LDR R4, R5, #0 ADD R0, R0, R4 ; adds 100‘s contrib ; DoneAtoB RET NegZero .FILL xFFD0 ; -x30 ASCIIBUF .BLKW 4 Lookup10 .FILL 0 .FILL 10 .FILL 20 … Lookup100 .FILL 0 .FILL 100
...

## Slide 42: 二进制到ASCII码转换
将补码转换为包含3位数的ASCII码
这里需要除以100来得到百位数
  这里为什么不能使用查找表?
  重复地减100来做除法
转换开始前，需要判断该数的符号
  将符号字符 (+ or -) 写入缓存，并将剩下的数变位正数

## Slide 43: 二进制到ASCII码的转换程序（1）
; R0 is between -999 and +999. ; Put sign character in ASCIIBUF, followed by three ; ASCII digit characters.
BinaryToASCII LEA R1, ASCIIBUF ; pt to result string ADD R0, R0, #0 ; test sign of value BRn NegSign LD R2, ASCIIplus ; store '+' STR R2, R1, #0 BRnzp Begin100 NegSign LD R2, ASCIIneg ; store '-' STR R2, R1, #0 NOT R0, R0 ; convert value to pos ADD R0, R0, #1

## Slide 44: 二进制到ASCII码的转换程序（2）
Begin100 LD R2, ASCIIoffset LD R3, Neg100 Loop100 ADD R0, R0, R3 BRn End100 ADD R2, R2, #1 ; add one to digit BRnzp Loop100 End100 STR R2, R1, #1 ; store ASCII 100's digit LD R3, Pos100 ADD R0, R0, R3 ; restore last subtract ; LD R2, ASCIIoffset LD R3, Neg10 Loop10 ADD R0, R0, R3 BRn End10 ADD R2, R2, #1 ; add one to digit BRnzp Loop10

## Slide 45: 二进制到ASCII码的转换程序（3）
End10 STR R2, R1, #2 ; store ASCII 10's digit ADD R0, R0, #10 ; restore last subtract ; LD R2, ASCIIoffset ADD R2, R2, R0 ; convert one's digit STR R2, R1, #3 ; store one's digit RET ; ASCIIplus .FILL x2B ; plus sign ASCIIneg .FILL x2D ; neg sign ASCIIoffset .FILL x30 ; zero Neg100 .FILL xFF9C ; -100 Pos100 .FILL #100 Neg10 .FILL xFFF6 ; -10

## Slide 46: Summary
Stack is a storage data structure with PUSH and POP operations.
Stack empowers many applications, including:
  Interrupt-Based I/O
  Arithmetic