## Slide 1: 计算机系统 I
第三章 数字逻辑基础

## Slide 2: 基本门电路

## Slide 3: 晶体管: 构成计算机的最基本单元
微处理器由成千上百万个晶体管组成
  Intel Pentium 4 (2000): 48 million
  Apple A15 (2022) 15 billion
层次:
晶体管开关(0，1)
开关逻辑门(AND, OR, NOT)
逻辑门逻辑电路(Adder, multiplexer, decoder, register, …)
逻辑电路微处理器(LC-3)
Notes: Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation. IBM and PowerPC are trademarks of International Business Machines Corporation. Apple is a trademark of Apple Computer, Inc.

## Slide 4: 最基本开关单元:MOS晶体管
双极型集成电路（双载子：空穴和电子同时参与导电）
  以通常的NPN或PNP型双极型晶体管为基础的单片集成电路。它是1958年世界上最早制成的集成电路。双极型集成电路主要以硅材料为衬底，在平面工艺基础上采用埋层工艺和隔离技术，以双极型晶体管为基础元件。
MOS有PMOS和NMOS之分，对应的分别是PMOS电路和NMOS电路，主流的由两者共同做成的互补型电路（CMOS)。

## Slide 5: 工作原理:简单的开关电路
开关 打开:
  电路无电流流过
  Light is off
  Vout is +2.9V
开关 闭合:
  电流通过开关
  Light is on
  Vout is 0V
基于开关的电路 能简单的表征两个状态:
on/off, open/closed, voltage/no voltage.

## Slide 6: N型金属氧化半导体管 (NMOS)
MOS = Metal Oxide Semiconductor(金属氧化半导体)
  两种类型: n- MOS and p-MOS
n-MOS
  控制门(Gate,栅极)电压为正时,MOS开关闭合 ,
  #1(Source,源极) and #2(Drain,漏极)导通
  控制门(Gate)电压为低时,MOS开关断开 ,
  #1 and #2截止
Gate = 1
Gate = 0
Terminal #2 must be
connected to GND (0V).

## Slide 7: P型金属氧化半导体管 (PMOS)
p-MOS 工作机制和 n-MOS互补(相反)
  门极(Gate)电压为低时,MOS开关闭合 ,
  #1 and #2导通
  门极(Gate)电压为正时,MOS开关断开 ,
  #1 and #2截止
Gate = 1
Gate = 0
Terminal #1 must be
connected to +2.9V.

## Slide 8: CMOS 电路：互补金属氧化半导体
CMOS :Complementary MOS
特点: 在电路中成对使用 n-MOS 和 p-MOS两种晶体管
  p-MOS
    一端连接到代表高电平的正电压(+),符号
    当控制门输入为低时另一端输出为高电压(‘1’).
  n-MOS
    一端连接到代表低电平的0电压(GND),符号
    当控制门输入为高时另一端输出为低电压(‘0’).
电路输出或者通过开关连接到正电压，或者通过开关连接到0电压(GND)

## Slide 9: 基本逻辑门
如何利用电子开关实现基本的逻辑操作: AND, OR, NOT.
逻辑值与模拟电压:
  用不同范围的模拟电压来表示‘0’和’1’
  模拟电压范围取决于制造晶体的工艺
  通常代表 “1”的高电压有: +5V, +3.3V, +2.9V, +1.8V, +1.35V, +1.0V

## Slide 10: 重要概念
逻辑函数的一种最基本的表达方法
真值表
  用列表的方式列出所有输入和输出的对应值

## Slide 11: 反门:NOT
In | Out
0 V | 2.9 V
2.9 V | 0 V
In | Out
0 | 1
1 | 0
Truth table

## Slide 12: 或非门(NOR)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Note: Serial structure on top, parallel on bottom.

## Slide 13: 或门(OR)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Add inverter to NOR.

## Slide 14: 与非门(NAND)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Note: Parallel structure on top, serial on bottom.

## Slide 15: 与门(AND)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Add inverter to NAND.

## Slide 16: 基本逻辑门符号

## Slide 17: 与或的转换：摩根定律（反演律)
摩根定律（反演律) :
  （证明：真值表）
可扩展

## Slide 18: 与或的转换
利用 AND门,反门实现OR门

电路（A/B输入端前的小圆圈代表求反）
A | B |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Notes: If there's time, perhaps discuss how all gates can be implemented with NAND (or NOR).
Therefore, you can implement any truth table using only NAND (or NOR) gates.

## Slide 19: 与或的转换
思考：利用 OR门,反门实现AND门
思考：只用 NAND门,能实现AND,NOT和OR吗?
Notes: If there's time, perhaps discuss how all gates can be implemented with NAND (or NOR).
Therefore, you can implement any truth table using only NAND (or NOR) gates.

## Slide 20: 多输入的情况
AND/OR 门可以有多余2个的输入信号.
  AND： 所有输入= 1 ，输出才为1。
  OR： 所有输入 = 0，输出才为0。
  NAND/NOR操作类似
  NAND：所有输入= 1 ，输出才为0。
  NOR： 所有输入 = 0，输出才为1。
使用二输入实现三输入的实现方法
Notes: NAND and NOR are not associative.
Jim Conrad’s example:
NAND(NAND(0,0), 1) = NAND(1, 1) = 0
NAND(0, NAND(0,1)) = NAND(0, 0) = 1

## Slide 21: 小结
MOS 晶体管是最基本的电子开关器件，用来实现最基本的逻辑门电路。
  p-MOS
    一端连接到代表高电平的正电压(+)
    当控制门输入为低时，另一端输出为高电压(‘1’).
  n-MOS
    一端连接到代表低电平的0电压(GND)
    当控制门输入为高时，另一端输出为低电压(‘0’).
基本门电路: NOT, NOR, NAND（分别用2，4，4mos晶体管）
  逻辑功能通常用AND, OR, and NOT表示
摩根定律（反演律)
实现与或操作的转换

## Slide 22: 组合电路设计

## Slide 23: 利用基本门电路设计功能电路
组合逻辑电路
  输出只依赖当前的输入
  无状态（无存储电路）
时序逻辑电路
  输出不仅依赖当前的输入还取决于电路过去的状态
  利用存储电路存储电路过去的状态信息
  时序逻辑电路=组合逻辑电路+存储电路
我们先学习些常用的组合逻辑的功能电路，然后再学习时序电路。

## Slide 24: 简单组合逻辑电路设计
真值表 逻辑表达式的方法
可以将任意真值表转换成基于AND, OR, NOT操作的逻辑表达式(逻辑完备性)
  找出输出F = 1的行；
  对每个F = 1的行，取值为1的变量用原变量表示，取值为0的变量用反变量表示，形成与表达式；
  将各个与表达式进行逻辑或，得到最终的逻辑表达式。
Notes: Examples on blackboard showing steps 1 - 3, argue why this is correct, and then introduce 1-bit adder

## Slide 25: 举例
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
真值表分解
子真值表只有一行为1，其余为0

## Slide 26: 1位全加器
对两个1bit二进制位做加法同时加上下一级传递过来的进位。
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: A half-adder is one that doesn't take a carry-in.
Sum is one when 1 or 3 inputs are one. Carry-out is one when 2 or 3 inputs are one.

## Slide 27: 4位加法器的实现（串行进位）
Notes: This is called a "ripple-carry" adder. The sum becomes valid as the carry ripples its way from the low bit to the high bit. How many gate delays until the output is settled?

## Slide 28
【例】某厂有A、B、C三个车间和Y、 Z两台发电机。如果一个车间开工，启动Z发电机即可满足使用要求； 如果两个车间同时开工，启动Y发电机即可满足使用要求；如果三个车间同时开工，则需要同时启动Y、 Z两台发电机才能满足使用要求。 试仅用与非门和异或门两种逻辑门设计一个供电控制电路， 使电力负荷达到最佳匹配。
解 用“0”表示该厂车间不开工或发电机不工作，用“1”表示该厂车间开工或发电机工作。为使电力负荷达到最佳匹配， 应该根据车间的开工情况即负荷情况，来决定两台发电机的启动与否。 因此，此处的供电控制电路中，A、B、C是输入变量，Y、Z是输出变量。由此列出电路的真值表如表1所示。

## Slide 29
真值表

## Slide 30: 总结：简单组合逻辑电路设计方法
组合逻辑电路设计流程
1）问题确定输入输出
2）形成真值表
3）真值表逻辑表达式
4）用基本逻辑门电路实现

## Slide 31: 译码器
输入, 输出
  解释一个二进制数（将二进制的位置信息-物理位置）
2-bit
decoder
Notes: Uses of decoder:
convert memory/register address to a control line that selects that location
convert an opcode to one of n control lines

## Slide 32: 多路选择器（Multiplexer ：MUX)
从 输入中选择一个信号输出，选择信号个
4选1的电路
8选1的实现?
4-to-1 MUX
Notes: Another view: decode S, and AND each output with one of the MUX inputs.
Also explain multi-bit inputs.
Uses of multiplexer:
select which input to use for function
select which computed value to pass to next stage (or to place on bus)

## Slide 33: 时序电路设计

## Slide 34: 时序逻辑电路=组合逻辑电路+存储电路
时序逻辑电路组成如图所示，它由组合逻辑电路，记忆电路(锁存器组)两部分组成。其中：
  X1， X2，...，Xn ——外部输入信号
  Q1， Q2，...，Qr ——存储器的输出，称为状态变量
  Z1， Z2，...，Zm ——对外输出信号
  Y1， Y2，...，Yk ——触发器的激励信号

## Slide 35: 存储电路实现
磁性材料（磁盘、硬盘），电子器件（内存条）。
利用电子电路来制作的记忆器件被称为锁存器。
  锁存器：具有存储功能的器件，能够存储一位二进制信息的基本单元。
  锁存器特点：
    有两个稳定状态“0”态和“1”态；
    能根据输入信号将锁存器置成“0”或“1”态；
    输入信号消失后，被置成的“0”或“1”态能保存下来，即具有记忆功能。

## Slide 36: 基本R–S锁存器
简单的存储单元（存储1bit信息）
  R信号（低有效）：“Reset” 清零信号，R=0，S=1将存储单元内容设置为‘0’
  S信号（低有效） ：“Set” 设置信号，S=0，R=1将存储单元内容设置为‘1’

## Slide 37: 基本R–S锁存器总结
S = 0, R=1
  set value to 1
R = 0, S = 1
  set value to 0
R = S = 1
  保持当前值,存储状态
R = S = 0
  禁止态, 不允许同时写入‘0’和’1’
  回到保持态后输出不确定，可能为’1’也可能为‘0’
  Don’t do it!

## Slide 38: 基本R–S锁存器的问题
基本RS触发器的特点：
1） S：直接置位端
R：直接复位端
2） 无统一控制信号，状态转化由RS端直接控制
基本触发器问题：
1）输入电平R、S直接控制触发器输出状态，多个存储器位读写时转态变化不统一，使用不便，抗干扰能力差；
2）R、S 输入有约束。 R、S 不能同时有效（R+S=1）

## Slide 39: 解决：门控D锁存器（Gated D-Latch）
2个输入： D (data) ， WE (write enable)
  当WE = 0,锁存器保持。(此时D信号变化不影响输出)
    S = R = 1
  当WE = 1 (此时D信号变化影响输出,锁存器输出为D的值)
  D=0: S=1 ,R=0 out=0
  D=1: S=0, R=1 out=1 消除了约束。
Notes: The D-latch is used to store a single data bit. The latch is set to the value of D whenever WE=1; when WE=0, the current value is stored, no matter what D becomes.
Using D and not(D) to control S and R makes it easier to ensure that S and R are never zero at the same time.
WE allows us to control when a new value is written to the latch.

## Slide 40: 寄存器
寄存器存放多位数据，有多个锁存器组成。
4-bit寄存器

## Slide 41: 多位数据表示
从右到左表示数据位 从(0)到(n-1)位
可使用位地址表示
A = 0101001101010101
A[2:0] = 101
A[14:9] = 101001
0
15

## Slide 42: 内存的概念
内存由一定数目的存储单元组成，其中每个存储单元可以被单独识别(具有唯一的地址)并存放一个数据。
•
•
•
k = 2n
locations
m bits
寻址空间:
可独立识别的存储单元总数
（通常为2的整数次幂）
寻址能力:
每个内存存储单元中包含的bit数目
(例如：每个位置存取一个字节)

## Slide 43: 22 x 3-bit内存
地址译码
字选择
字写使能
地址
写使能
输入数据位
输出数据位
Notes: 43
Decoder asserts one of the word select lines, based on address.
Word select activates one of the output AND gates, which drives the selected data to the output OR gate. (For a read, this is basically a MUX -- decoder ANDed with signals, results ORed together.)
When writing, the only WE bits for the proper word are asserted (based on decoder again).

## Slide 44
地址译码
字选择
字写使能
地址
写使能
输入数据位
Notes: 44
Decoder asserts one of the word select lines, based on address.
Word select activates one of the output AND gates, which drives the selected data to the output OR gate. (For a read, this is basically a MUX -- decoder ANDed with signals, results ORed together.)
When writing, the only WE bits for the proper word are asserted (based on decoder again).

## Slide 45: 对内存的更多了解
This is a not the way actual memory is implemented.
  fewer transistors, much more dense, relies on electrical properties
But the logical structure is very similar.
  address decoder
  word select line
  word write enable
Two basic kinds of RAM (Random Access Memory)
  Static RAM (SRAM)：fast, maintains data as long as power applied
  Dynamic RAM (DRAM)：slower but denser, bit storage decays – must be periodically refreshed
Also, non-volatile memories: ROM, PROM, flash, …

## Slide 46: 时序电路
状态机
组合逻辑
电路
存储单元
输入
输出

## Slide 47: 时序与组合
两类密码锁
4
1
8
4
30
15
5
10
20
25
组合：
数值正确即可开锁.
时序：
数值和顺序都正确才能开锁.

## Slide 48: 密码锁状态
密码锁的4种状态，以A-D表示： A: 闭锁状态，且无外部操作。
B: 闭锁状态，刚完成R13操作。
C: 闭锁状态，已完成R13-L22操作序列。
D: 开锁状态，已完成R13-L22-R3操作序列。

## Slide 49: 状态图:时序电路的一种描述方法
状态节点和节点间的连线组合。

## Slide 50: 状态图
状态图(State Diagram)是时序逻辑电路状态转换图的简称， 它能够直观地描述时序逻辑电路的状态转换关系和输入输出关系， 是分析和设计时序逻辑电路的一个重要工具。
在状态图中，电路的状态用状态名符号外加圆圈(称为状态圈)来表示，状态转换的方向用箭头来表示，箭头旁以X/Z的形式标出转换的输入条件X和相应的电路输出Z，如图所示。

## Slide 51
状态图
该图读法如下：当电路在时刻tn处于现态Si而输入为X时，电路输出为Z；在时刻tn+1，电路将转换到次态Sj。
Si
Sj
X/Z

## Slide 52
【例】 某时序逻辑电路的状态图如图所示。假定电路现在处于状态S0，试确定电路输入序列为X=1000010110时的状态序列和输出序列，并说明最后一位输入后电路所处的状态。
解: 根据电路的状态图、初始状态及输入序列，可以推导如下：
状态图

## Slide 53
时刻 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
输入X 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
现态 S0 S1 S2 S3 S0 S0 S1 S2 S0 S1
次态 S1 S2 S3 S0 S0 S1 S2 S0 S1 S2
输出Z 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
可见，当电路处于初始状态S0且输入序列X=1000010110时， 状态序列为S1S2S3S0S0S1S2S0S1S2，Z输出序列为0001000100， 最后一位输入后电路处于S2状态。

## Slide 54: 有限状态机及其实现
组合逻辑电路：决定输出和下一个状态。
存储单元: 存储各种状态。
状态机
组合逻辑
电路
存储单元
输入
输出

## Slide 55: 时钟
通常，状态转移是通过时钟来触发的。
在每个时钟周期的开始，基于当前状态和外部输入，状态机进行转换。
“1”
“0”
time
一个时钟周期

## Slide 56: 存储单元: 主从锁存器
一对D锁存器构成一个主从锁存器，将当前状态和下一状态分离。
During 1st phase (clock=1), previously-computed state becomes current state and is sent to the logic circuit.
During 2nd phase (clock=0), next state, computed by logic circuit, is stored in Latch A.
现态,输入
次态
现态

## Slide 57: 例子
  交通警告牌:当通电工作时候的状态(Switch=on)
  S00: No lights on (Z=0,Y=0,X=0)
  S01: light1 & 2 on (Z=1,Y=0,X=0)
  S02: light1, 2, 3, & 4 on(Z=1,Y=1,X=0)
  S03: light1, 2, 3, 4, & 5on(Z=1,Y=1,X=1)
  (repeat as long as switch is turned on)
DANGER MOVE RIGHT
1
2
3
4
5

## Slide 58: 状态图
State bit S1
State bit S0
Switch on
Switch off
Outputs
Transition on each clock cycle.

## Slide 59: 真值表
Outputs
(depend only on state: S0S1)
S0 | S1 | Z | Y | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Lights 1 and 2
Lights 3 and 4
Light 5
Next State: S0’S1’ (depend on state and input)
In | S0 | S1 | S0’ | S1’
0 | X | X | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
Switch
Whenever In=0, next state is 00.

## Slide 60: 逻辑实现
Master-slave flipflop

## Slide 61: 从逻辑电路到数据通路
数据通路：计算机用来处理信息所用到的所有逻辑电路 Example: LC-3 的数据通路（下一页）.
组合逻辑
  Decoders （译码器） -- 把指令转换成控制信号
  Multiplexers（选择器） -- 选择输入和输出
  ALU (算术和逻辑运算单元) –- 对数据进行运算操作
时序逻辑
  状态机 -- 产生控制信号，负责数据移动
  寄存器和锁存器 -– 存储部件

## Slide 62: LC-3 数据通路
Combinational
Logic
State Machine
Storage

## Slide 63: 总结
与非门电路
组合电路设计
存储器
时序电路设计
LC-3数据通路